Strana 4580	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Částka 144

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Dokumentace obsahuje části: A	Průvodní zpráva

B	Souhrnná technická zpráva

C	Situační výkresy

D	Dokumentace objektů

K dokumentaci se přikládá dokladová část. A	Průvodní zpráva

A.1	      Identifikační údaje

A.1.1   Údaje o stavbě

a)	název stavby,

b)	místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,

c)	předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

A.1.2   Údaje o žadateli

a)	jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b)	jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c)	obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). A. 1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace

a)	jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

b)	jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c)	jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2	       Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3	      Seznam vstupních podkladů

Částka 144	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Strana 4581

Částka 144	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Strana 4581

I) Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

I) Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

B	        Souhrnná technická zpráva

B.1	       Popis území stavby

a)	charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

b)	údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

c)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

d)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

e)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

f)   ochrana území, podle jiných právních předpisů°,

g)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

h)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

i)	požadavky na asanace, demolice, káceni dřevin,

j)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

k)	územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní        	a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 1) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

m)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje,

n)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2	   Celkový popis stavby

B.2.1   Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

b)	účel užívání stavby,

c)	trvalá nebo dočasná stavba,

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

f)	ochrana stavby podle jiných právních předpisů°,

g)	Strana 4582	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Částka 144

Strana 4582	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Částka 144

B.5	  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.5	  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.,

h)	základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,

i)	základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

j)	orientační náklady stavby.

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)	urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

b)	architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. B.2.3   Dispoziční, technologické a provozní řešení

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 		   nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 			     postižením.

B.2.5    Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6    Základní technický popis staveb

B.2.7    Základní popis technických a technologických zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

B.2.8    Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9    Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů

apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b)	ochrana před bludnými proudy,

c)	ochrana před technickou seizmicitou,

d)	ochrana před hlukem,

e)	protipovodňová opatření,

f)    ochrana před ostatními účinky — vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)	napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4	    Dopravní řešení

a)	popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c)	doprava v klidu.

Částka 144	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Strana 4583

Částka 144	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Strana 4583

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)	vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b)	vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

c)	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

d)	způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

e)	v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

f)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.  7	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 	    Zásady organizace výstavby

a)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

b)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

c)	maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

d)	požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

e)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

C	            Situační výkresy

C.1	Situační výkres širších vztahů

a)	měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,

b)	napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

c)	stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,

d)	vyznačení hranic dotčeného území.

C.2	Katastrální situační výkres

a)	měřítko podle použité katastrální mapy,

b)	zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

Strana 4584	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Částka 144

Strana 4584	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Částka 144

C.3	      Koordinační situační výkres

a)	měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,

b)	stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

c)	hranice pozemků, parcelní čísla,

d)	hranice řešeného území,

e)	stávající výškopis a polohopis,

vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,

g)	stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,

h)	navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,

i)	řešení vegetace,

j)	okótované odstupy staveb,

k)	zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,

l)	stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace,        	památkové zóny apod.,

m)	maximální dočasné a trvalé zábory,

n)	geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,

o)	zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,

p)	odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

C.4      Speciální situační výkres

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod.

D	Dokumentace objektů

D.1	Charakteristické půdorysy

D.2	Charakteristické řezy

Charakteristické řezy včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících.

D.3	Základní pohledy

Částka 144	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Strana 4585

Částka 144	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Strana 4585

Základní pohledy včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

1.	Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2.	Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle * 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3.	Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek pinící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle * 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

4.	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

4.1	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu

napojení, vyznačená například na situačním výkrese

4.2	Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací

a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

5.	Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů3)

2)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a dopinění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3)

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a dopinění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a dopinění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.