Částka 144	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Strana 4671

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a)
až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Dokumentace obsahuje části:

A          Průvodní zpráva

13	Souhrnná technická zpráva

C	Situační výkresy

D	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

K dokumentaci se přikládá dokladová část.

A	Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a)	název stavby,

b)	místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

c)	předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a)	jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b)	jméno, příjmení, obchodní firma,  identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c)	obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)	jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

b)	jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c)	jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3	Seznam vstupních podkladů

Strana 4672	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Částka 144

Strana 4672	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Částka 144

Souhrnná technická zpráva

B.1	Popis území stavby

a)	charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné tízemí a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

b)	údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

c)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících zničilo v užívání stavby,

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

f)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

g)	ochrana území podle jiných právních předpisů°,

h)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

i)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

j)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

k)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k pinění funkce lesa,

1) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

n)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

o)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B .  2	Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

b)	účel užívání stavby,

c)	trvalá nebo dočasná stavba,

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

f)	ochrana stavby podle jiných právních předpisů°,

g)	navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Částka 144	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Strana 4673

Částka 144	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Strana 4673

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

i)	základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

j)	orientační náklady stavby.

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)	urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

b)	architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 	pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 	zdravotním postižením.

B.2.5	   Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6   Základní charakteristika objektů

a)	stavební řešení,

b)	konstrukční a materiálové řešení,

c)	mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7    Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)	technické řešení,

b)	výčet technických a technologických zařízení.

B.2.8    Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9    Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,           odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b)	ochrana před bludnými proudy,

c)	ochrana před technickou seizmicitou,

d)	ochrana před hlukem,

e)	protipovodňová opatření,

f)	ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

B.3	                        Připojení na technickou infrastrukturu

a)	napojovací místa technické infrastruktury,

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 	       Dopravní řešení

a)	popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c)	doprava v klidu,

d)	pěší a cyklistické stezky.

Strana 4674	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Částka 144

Strana 4674	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Částka 144

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)	terénní úpravy,

b)	použité vegetační prvky,

c)	biotechnická opatření.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu napinění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7      Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 	   Zásady organizace výstavby

a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

b)	odvodnění staveniště,

c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

d)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

e)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

f)	maximálni dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

g)	požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

i)   bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

j)   ochrana životního prostředí při výstavbě,

k)   zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

1)   úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

m)	zásady pro dopravní inženýrská opatření,

n)	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

o)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Částka 144	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Strana 4675

Částka 144	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Strana 4675

B . 9	Celkové vodohospodářské řešení

C	Situační výkresy

C.1	Situační výkres širších vztahů

a)	měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,

b)	napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

c)	stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,

d)	vyznačeni hranic dotčeného území.

C. 2	Katastrální situační výkres

a)	měřítko podle použité katastrální mapy,

b)	zákres navrhované stavby,

c)	vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C. 3	Koordinační situační výkres

a)	měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,

b)	stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

c)	hranice pozemků, parcelní čísla,

d)	hranice řešeného území,

e)	stávající výškopis a polohopis,

f)	vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,

g)	stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,

h)	navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,

i)	řešení vegetace,

j)	okótované odstupy staveb,

k)	zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,

l)	stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,

m)	maximální dočasné a trvalé zábory,

n)	vyznačení geotechnických sond,

o)	geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,

p)	zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,

q)	odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

C.4	Speciální situační výkresy

Strana 4676	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Částka 144

Strana 4676	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Částka 144

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod.

D	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.

D.    1	                               Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1   	Architektonicko-stavební řešení

a)	Technická zpráva - architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika — tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace — popis řešení, výpis použitých norem.

b)	Výkresová část - výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevnosti a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.

D.1.2 	Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukci či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

b)	Částka 144	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Strana 4677

Částka 144	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Strana 4677

Výkresová část - výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.

c)	Statické posouzení - použité podklady — základní normy, předpisy, údaje o zatíženích a materiálech, ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodrženi normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpravidla zpracovává samostatně pro jednotlivé části podle konkrétní stavby a obsahuje zejména:

-	zdravotně technické instalace,

-	vzduchotechnika a vytápění, chlazení,

-	měření a regulace,

-	silnoproudá elektrotechnika,

-	elektronické komunikace,

-	vyhrazená technická zařízení,

-	vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Dokumentace se organizačně uspořádává podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a)	Technickou zprávu -výpis použitých norem — normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi — zadání, klimatické podmínky místa stavby — výpočtové parametry venkovního vzduchu — zima, léto; požadované mikroklimatické podmínky — zimní, letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky — počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim — trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a stavebních hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedeni do provozu a provozování během životnosti stavby.

b)	Výkresovou část -umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů

Strana 4678	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Částka 144

Strana 4678	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Částka 144

v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují.

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace -seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků.

D.2	Dokumentace technických a technologických zařízení

Stavbu lze členit na provozní celky. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. Nevýrobní technologická zařízení jsou například:

- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury zejména elektrická energie,   	elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií apod., včetně 	souvisejících zařízení,

- přeložky vedení technické infrastruktury,

- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob

s omezenou schopností pohybu nebo orientace, požární nebo evakuační výtahy,

- vyhrazená technická zařízení,

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

a)	Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešeni, údaje o potřebě energii, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení, účinnost užití zdrojů a rozvodů energie.

b)	Výkresovou část - obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování — půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100.

c)	Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků.

Částka 144	Sbírka zákonů Č. 405 / 2017	Strana 4679

Částka 144	Sbírka zákonů Č. 405 / 2017	Strana 4679

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

1.	Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2.	Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a stavební řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-1i tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3.	Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek pinící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

4.	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

4.1	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu

napojení, vyznačená například na situačním výkrese

4.2	Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací

a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

5.	Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpiNu3)

6.	Projekt zpracovaný báňským projektantems)

7.	Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií6)

8.	Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace